## Slide 1: SIA „Inerto Materiālu serviss”, paredzētās darbības „Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” Daugavpils novada Tabores pagastā ”
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
SIA «Firma L4»
Vides eksperte Inga Gavena

## Slide 2: Sākotnējā sabiedriskā apspriešana IVN procesā
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru nosaka likums «Par ietekmes uz vidi novērtējumu un 2011.gada 25.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.83 «Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi»
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto:
  Pamatojoties uz VVD Daugavpils RVP sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma Nr. DA20SI0013 ietvaros pieņemto Lēmumu par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, tiek uzsākta Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērķis – informēt sabiedrību par paredzēto darbību un dot iespēju sabiedrībai izteikt priekšlikumus par jautājumiem, kas ietverami IVN Programmā

## Slide 3: Vispārējā informācija
Darbības ierosinātājs: Darbības ierosinātājs : SIA „Inerto Materiālu serviss”, Reģ.Nr.42103025829, juridiskā adrese Dzintaru iela 19, Liepāja, LV-3401; Tel. 28857004, E-pasts: mbbetons@mbbetons.lv
Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” Daugavpils novada Tabores pagastā
Paredzētās darbības teritorija: Paredzēto darbību paredzēts īstenot smilts-grants atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi – Kaupišķi-5”,Daugavpils novada, Tabores pagasta nekustamajos īpašumos:
„Kaupišķi - 5” (kadastra Nr. 4492 001 0052), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 4492 001 0052;
“Griguliņi” (kadastra Nr. 4492 001 0062), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 4492 001 0062.
Kopējā zemes gabalu platība 15.58 ha

## Slide 4: Tuvākās apdzīvotās vietas
Tuvākā apdzīvotā vieta ir Elernes viensētu grupa – 3.5 km uz DA,
Tabores ciems – 9.3 km uz DR no plānotā ieguves laukuma;
Daugavpils – 21 km uz R no plānotā ieguves laukuma, pa autoceļiem, vai attiecīgi 2.8, 5.7 un 9.0 km taisnā virzienā;
Kraujas ciems otrā Daugavas pusē, kas taisnā virzienā ir 2.6 km uz R no Ieguves laukuma.
Tuvākās apdzīvotās viensētas – „Putanišķi” un “Puteņi” – 2.9 km uz DR no plānotā Ieguves laukuma, starp viensētām un plānoto ieguves vietu atrodas meža masīvs apmēram 1.6 km platumā.

## Slide 6: Paredzētās darbības teritorija
Paredzētā darbība ietver: smilts-grants un smilts ieguves darbu pabeigšanu atradnes “Elerne” iecirkņa “Griguliņi – Kaupišķi-5” N un A kategorijas laukumā ~ 14.11 ha platībā (no tiem 7.82 ha ir atradnes daļa, kurā vēsturiski ir veikta derīgo izrakteņu ieguve, taču tā nav pabeigta un teritorija nav rekultivēta, tajā saglabājušās materiāla krautnes, bijušā karjera pamatne nelīdzena ar dažāda dziļuma ieguves laukumiem krautnēm un krautņu paliekām). Kopumā teritorija uzskatāma par degradētu teritoriju, tajā nepieciešams veikt rekultivācijas un krautņu izvešanas vai līdzināšanas darbus.
Apmēram 6.3 ha no atradnes laukuma veido teritorija, kurā ieguves darbi līdz šim nav veikti. Šobrīd tā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ganības saskaņā ar zemes robežplānu), kura daļēji aizaugsi ar nelieliem kokiem, un krūmājiem un minētai platībai būs nepieciešams veikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veida maiņu.
Zeme vienība ar kadastra apzīmējumu Nr.4492 001 0052 (nekustamais īpašums "Kaupišķi-5", Kad. Nr.4492 001 0052, Tabores pag.,) atrodas funkcionālajā zonā Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), ar vēsturiski intensīvu derīgo izrakteņu ieguvi, un tajā ir atļaut derīgo izrakteņu ieguves un ieguves rūpniecības uzņēmumu apbūve;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0062 nekustamais īpašums "Griguliņi", Kad. Nr. 4492 001 0062, Tabores pag.,) atrodas funkcionālajā zonā Mežu teritorija (M), kur derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta kā papildizmantošana.

## Slide 7: Paredzētās darbības raksturojums
Paredzētās darbības ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts, smilts-grants) ieguve aptuveni 14.11 ha (precizējams pie Ieguves projekta izstrādes, ņemot vērā visas nepieciešamās atkāpes) platībā virs un nelielā apjomā zem gruntsūdens līmeņa.
Iecirkņa “Griguliņi – Kaupišķi-5” teritorijā nav plānots veikt materiāla apstrādes vai pārstrādes darbus, bet var tikt veidotas īslaicīgas iegūtā materiāla un segkārtas materiāla krautnes.
Materiāls pēc ieguves tiek transportēts uz blakus esošo atradni “Osīši”, kur ir jau eksistējoša smilts, smilts-grants materiāla apstrādes iekārta.

## Slide 8: Paredzētās darbības raksturojums -2
Materiāla ieguve tiks veikta ar atklātās ieguves metodi (ar ekskavatoru vai frontālo iekrāvēju) vienā vai divās kāplēs (atkarībā no Ieguves projektā plānotā, ņemot vērā materiāla biezumu), iegūstot visu derīgo materiālu līdz krājumu aprēķina pamatnei.
Ieguve zem gruntsūdens līmeņa tiks veikta bez karjera ūdeņu atsūknēšanas un gruntsūdens līmeņa pazemināšanas;
Iegūto materiālu iekraus autotransportā, kas to nogādās apmēram 500m attālumā īpašumā “Osīši”, kur izvietotas materiāla apstrādes iekārtas. Precīza ieguves darbu shēma tiks izstrādāta ieguves projektā. Iegūto materiālu, ja nepieciešams var uzglabāt arī pagaidu krautnēs (līdz 30% no plānotās gada izstrādes) galvenokārt zem gruntsūdens līmeņa iegūto, un pēc tam izvest uz objektu vai apstrādi pēc pieprasījuma.
Plānotais ieguves apjoms līdz 40 000 m3 smilts-grants un smilts materiāla gadā.
Derīgos izrakteņus ir paredzēts iegūt visu gadu, atkarībā no pieprasījuma. Prognozēts, ka lielākie ieguves darbi plānoti gada siltajā periodā aprīlis –novembris, kad ieguvi plānots veikt līdz 10 stundām diennaktī darbi tiks veikti darba dienās, darba laikā no 8.00 – 18.00. Pārējā gada laikā darbi tiks veikti fragmentāri, bet arī darba dienās darba laikā.
No segkārtas, kas tiks iegūta līdz šim neizmantotajā atradnes daļā, paredzēts, izmantojot ekskavatoru un frontālo iekrāvēju (vai buldozeru), veidot atsevišķus augsnes, mālsmilts un smalkās smilts vaļņus gar atradnes perimetru. Pēc izstrādes darbu pabeigšanas šo materiālu izmantos nogāžu un atradnes laukuma rekultivācijai.

## Slide 9: Teritorijas sagatavošana ieguvei
Derīgā izrakteņa ieguves karjera teritorijas sagatavošanai un derīgā izrakteņa ieguvei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves un ieguves vietas rekultivācijas tehniskais projekts, kas tiks akceptēts atbildīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.
Ieguves vietas sagatavošana ekspluatācijai ietver:
  Karjera teritorijas robežu nospraušanu dabā un iežogošanu
  Koku un krūmu ciršanu;
  Augsnes un segkārtas noņemšanu, tās novietošanu, uzglabāšanu, vaļņu ap ieguves vietu veidā;

## Slide 10: Segkārtas noņemšana
Segkārtas noņemšana detalizēti tiks plānota tehniskajā projektā. Taču jebkurā gadījumā tiks ievēroti šādi nosacījumi:
1. Segkārta tiks noņemta pakāpeniski – ik gadus ieguvei paredzētajai teritorijai;
2. Auglīgās augsnes slānis tiks nošķūrēts ar buldozeru un uzglabāts atsevišķās krautnēs, esošā zemes īpašuma robežās, veidojot vaļņus pa karjera perimetru, tādējādi samazinot trokšņa traucējumus un putekļu izplatību. Teritorijas rekultivācijas laikā tā tiks izmantota karjera ūdenstilpju krastu apzaļumošanas darbiem.

## Slide 11: Piegulošie zemes īpašumi

## Slide 12: Derīgā materiāla transports
Derīgā materiāla transportam tiks izmantots esošais pašvaldības C grupas autoceļš Nr.92-10 Kaupiški-karjers, kas izvietots Ieguves laukuma Z un R malā. Ceļš neiet tieši gar plānotā ieguves laukuma robežu, to no ceļa atdala mežaudze, kas samazina redzamību uz ieguves vietu un samazina plānotās darbības ietekmi uz ainavu. Minētais autoceļš tiek izmantots galvenokārt saimniecisko darbu veikšanai apkārtējos īpašumos (ieguves darbu un mežsaimniecības transports) un tajā fiksēta tikai neliela sezonāla rakstura transporta plūsma.

## Slide 13: Ieguves vietas rekultivācija
Rekultivācija tiks uzsākta pakāpeniski, pēc atsevišķu iecirkņa daļu izstrādes, kopējie darbi tiks uzsākti pēc izstrādes darbu pabeigšanas 1 gada laikā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotu rekultivācijas projektu.
Prognozējams, ka tiks izveidota līdz 8 ha liela ūdenskrātuve.
Rekultivācijas procesā īpaša uzmanība tiks pievērsta karjera nogāžu planēšanai, droša slīpuma izveidei, lai novērstu noslīdeņus un nogruvums, kā arī nogāžu stiprināšanai, lai nepieļautu to izskalošanu lietavu laikā.

## Slide 14: Apkārtējās ūdenstilpes
Atradnei tuvākā dabiskā ūdenstece ir Daugavas upe - tuvākā atradnes mala atrodas apmēram 0.36 km uz DA no upes.
Upei tuvākā atradnes daļa jau ir izstrādāta, līdz ar to faktiski veicamie darbi ir nogāžu pilnveide, atlikušā nogāžu materiāla izstrāde, veicot rekultivācijas darbus. Papildus, veicot paredzētās darbības laukuma R daļas rekultivāciju-izstrādi, tiks izveidota nogāze-valnis, kas nodrošinās, ka atradnē nekādos apstākļos neieplūst Daugavas ūdens.
Ieguve plānota virs un zem gruntsūdens līmeņa, kas atradnes teritorijā, izpētes procesā noteikts 0,0m – 8.4 m dziļumā
Gruntsūdens līmeni nav plānots pazemināt – respektīvi nav plānota karjera ūdens novadīšana uz Daugavas upi.
Tādējādi nav prognozējama ietekme uz Daugavas hidroloģisko režīmu, ūdens kvalitāti vai zivju resursiem.
Tā kā ieguve zem gruntsūdens līmeņa ir neliela apjoma (aptuveni 13% no kopējā ieguves apjoma) nav sagaidāms, ka ieguves darbi radīs būtisku ietekmi uz apkārtējās teritorijas hidroloģisko režīmu. Nelielā rādiusā ap karjeru mainīsies virszemes noteces plūsmas virziens – tas būs vērsts uz karjeru, kā lokālu virszemes noteces apgabalu.
Nav prognozējams būtiskas ietekmes uz gruntsūdens līmeni, tas nebūtiski (par līdz 0,5m) varētu pazemināsies tiešā karjera tuvumā. Šādu apgalvoju ļauj izteikt gruntsūdens līmeņa izmaiņu modelēšanas rezultāti analogās atradnēs.

## Slide 15: Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Paredzētās darbības teritorija atrodas aizsargājamā ainavu apvidus (AAA) “Augšdaugava” (NATURA 2000), vēsturisko atradņu teritorijā.
Šī īpaši aizsargājamā dabas teritorija dibināta 1990.
Atradne “Elerne” tika izstrādāta gan pirms AAA dibināšanas, gan pēc tam.
Paredzētās darbības teritorijā un tās tiešā tuvumā neatrodas īpaši aizsargājami dabas objekti, īpaši aizsargājami biotopi vai īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes. Tajā nav noteiktas vērtīgas vai aizsargājamas ainavas.
Tādējādi nav prognozējama paredzētās darbības īstenošanas ietekme uz ĪADT “Augšdaugava” bioloģiski daudzveidību un ekoloģiskajām funkcijām.
Saskaņā ar Ainavu eksperta vērtējumu izstrāde neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz apkārtējām ainavām, tai skaitā ainavai, kas atveras no Daugavas pretējā krasta, jo ieguves teritoriju maskē esošie mežu masīvi.
Pēc rekultivācijas, izveidojot ainaviski izteiksmīgu ūdenstilpi, ainavas daudzveidība un kvalitāte palielinās.
Paredzētās darbības teritorijā un tās tiešā tuvumā neatrodas kultūrvēsturiski objekti un to neskar tādiem noteiktas aizsargjoslas.

## Slide 16: Prognozējamās ietekmes
Ietekme uz pazemes ūdens režīmu – nebūtiska, iespējams lokāls gruntsūdens līmeņa pazeminājums tiešā ieguves vietas tuvumā (vidēji 0,0 – 0,5m līdz 100m joslā ap ieguves vietu;
Ietekme uz gaisa kvalitāti – būtiskākais putekļu emisijas sausā laikā, pārsvarā nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības;
Trokšņu traucējumi – nebūtiski, pārsvarā nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības ārpus ieguves vietas un autoceļa aizsargjoslas.

## Slide 17
Interneta vietnē https://www.l4.lv/ ir publicēta šī prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com.
Šobrīd tiešsaistes videokonferences laikā variet uzdot jautājumus sarunu (čata) sadaļā, centīšos atbildēt
Prezentācija būs pieejama līdz sabiedriskās apspriešanas perioda beigām ( 30.augustam), līdz šim laikam variet iesūtīt jautājumus

## Slide 18: Rakstiski rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma Programmas izstrādei 30 dienu laikā pēc publikācijas lūdzam sūtīt: Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv)

## Slide 19: Paldies par uzmanību
Jautājumi, ieteikumi