## Slide 1: SIA “DSG Karjeri” paredzētās darbības „Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve atradnēs “Dižzvirgzdiņi” un “Sienāži II” Ropažu pagastā, Ropažu novadā”
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana
Vides eksperte Inga Gavena

## Slide 2: Sākotnējā sabiedriskā apspriešana IVN procesā
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru nosaka likums «Par ietekmes uz vidi novērtējumu un 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.18 «Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību»
Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto:
  Vides pārraudzības valsts birojs 2023.gada 15.decembrī pieņēma Lēmumu Nr. 5-02-1/33/2023 Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, kā arī pavadvēstulē informē par nepieciešamību veikt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērķis – informēt sabiedrību par paredzēto darbību un dot iespēju sabiedrībai izteikt priekšlikumus par jautājumiem, kas ietverami IVN Programmā

## Slide 3: Vispārējā informācija
Darbības ierosinātājs: SIA “DSG Karjeri”, reģ. Nr. 40003747654, juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV- 1079, tālrunis 20259587, e-pasts: birojs@dsg-karjeri.lv ;
Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve atradnēs “Dižzvirgzdiņi” un “Sienāži II” Ropažu pagastā, Ropažu novadā
Paredzētās darbības teritorija: Dolomīta atradne “Dižzvirgzdiņi”, nekustamais īpašums “Dižzvirgzdiņi” (kadastra Nr. 80840100016, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80840100016) un dolomīta atradne “Sienāži II iecirknis” (turpmāk – Atradne Sienāži II), nekustamais īpašums “Siseņi” (kadastra Nr.80840170014, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840170043 un 80840170093) Ropažu pagasts, Ropažu novads
Atradnes Dižzvirgzdiņi un Atradnes Sienāži II kopējā platība ir 39,789 ha, kurā aprēķināti 1897,92 tūkst. m3 N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi. Derīgo izrakteņu ieguve plānota ~35 ha.
Visi īpašumi atrodas darbības ierosinātāja SIA “DSG Karjeri” īpašumā.

## Slide 4: Paredzētās darbības atrašanās vieta
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve iepriekš nav veikta, taču tā atrodas apgabalā, kur jau pagājušajā gadsimtā ģeoloģiskās meklēšanas darbu rezultātā konstatēta rūpnieciski izmantojamas dolomīta iegulas izplatība un izveidoti vairāki dolomīta ieguves karjeri.
Paredzētās darbības teritoriju veido lauksaimniecības un meža zemes un lielākoties tā robežojas ar lauksaimniecības un meža zemēm.
Bijušās dzelzceļa līnijas Rīga – Ērgļi trase, kas šobrīd tiek izmantota kā vietējas nozīmes autoceļš, atdala atradni Veczvirgzdiņi no atradnes Sienāži II
Atradnes Sienāži austrumu bloks un atradnes Dižzvirgzdiņi 1. un 2. bloks robežojas ar pašvaldības autoceļu Nr.52.

## Slide 5: Tuvākās apdzīvotās vietas
Paredzētās darbības teritorija atrodas apmēram 0,65km no apdzīvotās vietas “Villasmuiža”
Paredzētās darbības teritorija tieši nerobežojas ar dzīvojamās apbūves teritoriju.
Divas dzīvojamās apbūves teritorijas (viensētas Jaunzvirgzdiņi un Zemītes) atrodas mazāk kā 100m attālumā no paredzētās darbības vietas. Tās no paredzētās darbības vietas atdala autoceļš. Ņemot vērā, ka tiek ievērota autoceļa aizsargjosla, kā arī to, ka plānota segkārtas vaļņa izveide pa atradnes ārējo perimetru, tiks ievērots 100m attālums no esošās apbūves teritorijas.

## Slide 7: Paredzētās darbības raksturojums
Paredzēta derīgo izrakteņu (dolomītu) ieguve atradnēs “Dižzvirgzdiņi” un “Sienāži II”, kurās ir akceptēti N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi.
Atradnē ieguvi veic darbības ierosinātājs SIA “DSG Karjeri” .
Derīgo izrakteni plānots iegūt atklāta karjera tipa izstrādnē, divās kāplēs, virs un zem gruntsūdens līmeņa
Ieguves darbu tehnoloģija paredz dolomīta irdināšanu slānī izmantojot spridzināšanas metodi, spridzināšanas darbu veikšanai izmantojot parindu palēninātas ierosmes spridzināšanas tehnoloģiju. Kā alternatīva IVN procesā tiks izvērtēta iespēja ieguvi veikt izmantojot drupināšanas metodi;
Atradnes teritorijā tiks veikta iegūtā dolomīta materiāla apstrāde (drupināšana, sijāšana, mazgāšana).

## Slide 8: Ieguves darbu komplekss
Ieguves vietas sagatavošana, kas ietver derīgā izrakteņa slāņa atsegšanas darbus (segkārtas noņemšana), tehnoloģiskā laukuma un atsūknētā ūdens attīrīšanas sistēmas (iebedres un nosēdbaseinu) izveidi;
dolomīta derīgās slāņkopas irdināšana (ar spridzināšanas metodi vai mehāniskās irdināšanas metodi), materiāla izrakšana;
derīgo izrakteņu transportēšana no izstrādes laukumiem uz materiāla apstrādes līniju (drupināšana, šķirošana, mazgāšana);
produkcijas uzglabāšana un realizācija;
izstrādes laukumos pieplūstošo ūdeņu (pazemes un nokrišņu) savākšana, attīrīšana un novadīšana;
izstrādāto ieguves laukumu rekultivācija, kas ietver ūdens tilpņu veidošanu (nogāžu un pamatnes piebēršana, izlīdzināšana un teritoriju appludināšana);
Monitorings (pazemes un virszemes ūdeņu).

## Slide 9: Paredzētās darbības raksturojums -2
Derīgo izrakteņu ieguvi un minerālmateriālu ražošanu plānots veikt visa gada garumā, darbus veicot darba dienās, darba laikā. Materiāla ražošana notiks darba dienās, 8 stundas dienā, iekļaujoties laika intervālā 7:00-19:00, bet tas lielā mērā ir atkarīgs no reālajiem laika apstākļiem un tirgus pieprasījuma pēc ražotās produkcijas. Iespējami darba pārtraukumi, kas saistīti ar nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem (liels sals, pastiprināta snigšana), kā arī pieprasījuma samazināšanās gadījumā.
Ieguves apjoms un intensitāte atkarīga no materiāla pieprasījumā reģionā, bet vidēji gadā tas varētu būt ap 100 līdz 150 tūkst. m3.
Spridzināšanas darbus paredzēts veikt aptuveni divas reizes mēnesī, diennakts gaišajā laikā.
Iegūtā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot pašvaldības autoceļu Nr.52, vietējo autoceļu V 66 Sidgunda - Ropaži un valsts reģionālo autoceļu P 4 Rīga – Ērgļi.

## Slide 10: Teritorijas sagatavošana ieguvei
Derīgā izrakteņa ieguves karjera teritorijas sagatavošanai un derīgā izrakteņa ieguvei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves un ieguves vietas rekultivācijas tehniskais projekts, kas tiks akceptēts atbildīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.
Ieguves vietas sagatavošana ekspluatācijai ietver:
  Karjera teritorijas robežu nospraušanu dabā un iežogošanu
  Atmežošanu;
  Augsnes un segkārtas noņemšanu, tās novietošanu, uzglabāšanu vaļņu ap ieguves vietu veidā;
  Tehnoloģiskā laukuma izveidi;
  Karjera ūdens savākšanas, attīrīšanas un novadīšanas sistēmas izveidi;

## Slide 11: Segkārtas noņemšana
Segkārtas noņemšana detalizēti tiks plānota tehniskajā projektā. Taču jebkurā gadījumā tiks ievēroti šādi nosacījumi:
1. Segkārta tiks noņemta pakāpeniski – ik gadus ieguvei paredzētajai teritorijai;
2. Auglīgās augsnes slānis tiks nošķūrēts ar buldozeru un uzglabāts atsevišķās krautnēs, esošā zemes īpašuma robežās, veidojot vaļņus pa karjera perimetru, tādējādi samazinot trokšņa traucējumus un putekļu izplatību. Teritorijas rekultivācijas laikā tā tiks izmantota karjera ūdenstilpju krastu apzaļumošanas darbiem.
3. Pārējo dolomīta segkārtu veidojošo grunti – arī derīgo izrakteni smilti noraks vienā kāplē un uzlabās krautnēs, daļēji iespējams realizēs.

## Slide 12: Dolomīta ieguves darbi
Dolomīta dabiskā saguluma slāņa uzirdināšana:
  izmantojot spridzināšanas metodi. Paredzēts izmantot vertikālo urbumu lādiņu metodi, ar daudzrindu urbumu izvietojumu. Pielietojot īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināšanas shēmu, būtiski tiek samazināti trokšņu traucējumi un vibrācijas, jo sprādzieni urbumos notiek nevis vienlaicīgi, bet ar laika nobīdi, pakāpeniski. Tādējādi reāli troksni un vibrācijas izraisa sprādziens 1 – 5 urbumos, nevis visos urbumos vienlaicīgi. Sprādziena rezultātā dolomīts nelielā teritorijā tiek sadalīts bluķos un šķembās.
  Izmantojot mehāniskās irdināšanas metodi ar traktoru un hidraulisko kaltu.
Uzirdinātais derīgais materiāls tiek savākts un, izmantojot frontālo iekrāvēju vai ekskavatoru, nogādāts mobilajā apstrādes kompleksā atradnes teritorijā, maksimāli tuvu ieguves vietai.

## Slide 13: Karjera ūdens atsūknēšanas un novadīšanas sistēma
Dolomīta ieguve tiks veikta virs un zem pazemes ūdens līmeņa, veicot pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu. Karjera ūdeņus veido dabiski tīri kvartāra ūdens horizontu un Augšdevona Daugavas ūdens horizonta ūdeņi.
Straujā noplūde karjera bortos un ieguves process ūdeņus uzduļķo, tajos nonāk dolomīta miltu un māla daļiņas, kuras ūdens plūsma izskalo no iežiem.
Tādējādi karjera ūdeņu piesārņojumu rada dabiskas suspendētās vielas, kas karjera ūdeņos nonāk dolomīta ieguves procesā. Optimāla šādu ūdeņu attīrīšana veicama filtrācijas vai sedimentācijas ceļā izveidojot vairākpakāpju sedimentācijas sistēmu, nodrošinot suspendēto vielu sedimentāciju.
Atsūknējamo ūdeņu apjoms IVN procesā tiks aplēsts izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi.
Atsūknētie ūdeņi pēc to attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas sistēmā un pa to uz Pietēnupi vai Lielo Juglu. Kā alternatīva tiks izvērtēta iespēja tos novadīt izstrādātajā karjera daļā.
Regulāri tiks veikta novadāmā ūdens un upes ūdens kvalitātes kontrole.

## Slide 14: Būtiskākās prognozējamās ietekmes
Ietekme uz pazemes ūdens režīmu;
Ietekme uz gaisa kvalitāti;
Trokšņu traucējumi;
Iespējama karjera ūdeņu ar paaugstinātu suspendēto vielu koncentrāciju nonākšana Pietēnupē

## Slide 15: Pasākumi ietekmju mazināšanai mazināšanai
Derīgo izrakteņu ieguve tiks veikta līdz krājumu aprēķina pamatnei, nodrošinot racionālu derīgo izrakteņu ieguvi;
Rekultivācijai un apzaļumošanai tiks izmantota noņemtā segkārta un augsne, tādējādi mazinot iespējamu invazīvo sugu izplatību ar ievestu grunti vai augsni;
Tiks laistītas brauktuves vai apstrādātas ar pretputēšanas maisījumu (kalcija hlorīds), lai mazinātu putekļu apjomu gaisā, izvedamā materiāla kravas tiks pārsegtas, lai vedot tās neputētu; Nepieciešamībās gadījumā derīgā materiāla krautnes tiks laistītas ar atradnē esošo ūdeni;
Lai mazinātu skaņas un putekļu izplatību ārpus atradnes teritorijas, gar atradnes robežu tiks izvietotas segkārtas krautnes (vaļņi);
Darbi atradnē tiks veikti darba laikā, darba dienās, iekļaujoties intervālā no 7:00 līdz 19:00;
Sadzīves atkritumu izvešanai tiks noslēgts līgums ar attiecīgas joma uzņēmumu;
Paredzētās darbības teritorijā netiks veikts tehnisko līdzekļu remonts, avārijas gadījumos, kā arī tehnikas apkopes vai degvielas uzpildes laikā tiks izmantoti absorbējoši paklāji, lai nepieļautu vides piesārņojumu. Tehnoloģiskajā laukumā tiks uzglabāti absorbējoši materiāli un darbinieki tiks apmācīti to izmantošanai tehnisko līdzekļu avārijas gadījumos;
Atkritumu izgāztuves veidošanās nepieļaušana, tiks uzstādītas videonovērošanas kameras un barjera, lai atradnes teritorijā nevarētu iebraukt transportlīdzekļi pēc darba laika beigām;
Pēc derīgo izrakteņu izstrādes atradņu teritorijas tiks rekultivētas un tiks izveidotas ūdenstilpnes.
Izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu un veicot derīgo izrakteņu ieguvi tiks ievērotas IVN Ziņojumā ietvertais, normatīvajos aktos noteiktās prasības, Vides pārraudzības valsts biroja Atzinumā ietvertās prasības un rekomendācijas, derīgo izrakteņu ieguves Licences nosacījumi, saņemtie tehniskie noteikumi.
Lai mazinātu spridzināšanas radīto vibrāciju iespējamo ietekmi tiks izmantota īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināšanas shēma, kas būtiski samazina trokšņu traucējumus un vibrācijas, jo sprādzieni urbumos notiek nevis vienlaicīgi, bet ar laika nobīdi, pakāpeniski. Tādējādi reāli troksni un vibrācijas izraisa sprādziens 1 – 5 urbumos, nevis visos urbumos vienlaicīgi. Iedzīvotāji un pašvaldība tiks informēti par spridzināšanas darbu veikšanu vismaz 24 stundas pirms tās veikšanas.
Tiks veikts regulārs pazemes ūdens monitorings un Pietēnupes ūdens monitorings;
Īpaša uzmanība tiks vērsta uz tuvumā esošo viensētu aizsardzību un dzīves vides kvalitātes nodrošināšanu tās iedzīvotājiem.

## Slide 16: Ieguves vietas rekultivācija:
Rekultivācijas darbiem tiks izstrādāts projekts, kuru saskaņos ar atbildīgajām valsts institūcijām un pašvaldību normatīvajos aktos un zemes dzīļu izmantošanas licences nosacījumos noteiktajā kārtībā.
Ieguves vietu plānots rekultivēt, izveidojot ainavisku ūdenstilpi, kuru iespējams izmantot nerūpnieciskai zivju audzēšanai, rekreācijai, sporta makšķerēšanai u.c. Ūdenstilpē iespējams ierīkot labiekārtotu peldētavu, un ir iespējams attīstīt ūdenssporta kompleksu, Ap ūdenstilpi tiks izveidota zaļā zona. Izmantojot saglabātās atbērtnes kā reljefa paaugstinājumus, sadarbībā ar ainavu arhitektiem iespējams veidot reģionam raksturīgu ainavu ar ūdenstilpi un tālo skatu punktiem.
Pabeigtos rekultivācijas darbus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems vietējās pašvaldības izveidota komisija, kuras sastāvā ir Valsts Vides dienesta, attiecīgās pašvaldības, zemes īpašnieka un derīgo izrakteņu ieguvēja pārstāvji.

## Slide 17: Rakstiski rekomendācijas ietekmes uz vidi novērtējuma Programmas izstrādei 20 dienu laikā pēc publikācijas lūdzam sūtīt: Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, mājaslapas adrese: www.vpvb.gov.lv)

## Slide 18: Paldies par uzmanību
Jautājumi, ieteikumi